ZNAK SPRAWY: DT.072.1.18.2023.MA

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto na:

Wykonanie Sezonowego Monitoringu Kamerowego CCTV IP na plaży w Kołobrzegu

Kody CPV: 34 97 10 00 – 4 , 51 31 40 00 – 6 , 35 12 53 00 - 2

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie Sezonowego Monitoringu Kamerowego CCTV IP na plaży w Kołobrzegu

ZATWIERDZIŁ

…………………………………

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Sezonowego Monitoringu Kamerowego CCTV IP na plaży w Kołobrzegu polega na dostarczeniu sprzętu w postaci 4 kamer szybkoobrotowych, rejestratora, monitora lub TV, klawiatury, dysku 10TB, radiolinii. Następnie uruchomienie systemu monitoringu za pomocą tego sprzętu a po zakończeniu sezonu turystycznego wykonanie specjalistycznego demontażu urządzeń i przekazanie do zmagazynowania przez Zamawiającego, Dla systemu CCTV IP w biurze kierownika plaży w Bazie Ratowników należy zapewnić stały dostęp do Internetu, z niezależnego od telefonii komórkowej GSM źródła,  o stałej statycznej technologii i adresacją zewnętrzną oraz prędkością danych do 50/50 Mb/s. W ramach tego zamówienia należy zapewnić całodobowy nadzór nad sprawnością systemu a w przypadku awarii nieprzekraczającym terminie 24 godzin dokonać naprawy (z wyjątkiem zdarzeń wynikających  z niedotrzymania warunków gwarancji lub ingerencji osób trzecich).

Kamery szybkoobrotowe zostaną zamontowane w czterech wskazanych lokalizacjach. Mają obserwować obszar  Mola, Bazy Ratowników, zejścia na plaże nr 10 i plaży Milenium II (zjazd techniczny nr 8). Przedmiotem obserwacji ma być plaża a celem pomoc w pracy ratowników i jej usprawnienie. W ramach tego musi być uruchomiona sieć bezprzewodowa WIFI IP z przepustowością 1Gb do transmisji obrazów z w/w kamer  do rejestratora IP z dyskiem 10TB, który będzie zainstalowany  w biurze kierownika plaży. Obrazy mają być wyświetlane na monitorze/TV  minimum 40 calowym. Sterowanie ruchem kamer ma odbywać się zaprogramowanymi  trasami automatycznie lub ręcznie przez klawiaturę z joystykiem. Zasilanie ma być doprowadzone do kamer przez wykonawcę z miejsc wskazanych przez zamawiającego. Zasilanie kamer i urządzeń radiolinii z uwagi na środowisko wilgoci- wykonać niskim napięciem nie większym niż 50V.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia

Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie do rejestracji przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Ministerstwa Łączności

- oświadczenie że posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie montażu systemów monitoringów kamerowych w technologii IP oraz instalacji bezprzewodowych sieci WIFI IP

Sprzęt użyty w zadaniu powinien mieć parametry nie gorsze niż te opisane poniżej. Rejestrator i kamery mają być tego samego producenta. Radiolinie mają być tego samego producenta.

1.Klawiatura sterująca USB do kamer szybkoobrotowych IP

Urządzenie ma zapewniać szybki dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak zoom kamery oraz wygodne sterowanie dżojstikiem 3D. Klawiatura ma być przeznaczona do współpracy z rejestratorami  oraz oprogramowaniem na komputery PC. SPECYFIKACJA Standard komunikacji: USB HID Manipulator: • Joystick 3-osiowy,.

2. Kamera IP szybkoobrotowa zewnętrzna - 1080p 4.8 ... 153 mm .

Wbudowany oświetlacz podczerwieni, obiektyw zmiennoogniskowy. Możliwość

zasilania PoE, zgodnie ze standardem Hi-PoE.

Standard: TCP/IP. Wielkość matrycy: 2.1 Mpx Rozdzielczość: 1920 x 1080. Progresywny Obiektyw: 4.8 ... 153 mm. Zoom optyczny: x 32 .Zoom cyfrowy: x 16 Zasięg oświetlacza IR: 200. Zakres obrotu w poziomie: 360 ° - ciągły. Zakres obrotu w pionie: -15 ° ... 90 ° . Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG.  Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa • Obsługa dwukierunkowego audio.  WEB Server:  ONVIF: 19.12. Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) Dostęp z telefonu komórkowego lub dostęp przez chmurę (P2P) • WDR - 120 dB. Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi. Temperatura pracy od -30 do 60 stopni Celsjusza. Klasa szczelności IP66.

# 3. Radiolinia dla połączeń kamer z rejestratorem  do pracy w paśmie 60GHz zaopatrzone w dodatkowe radio 5GHz służące jako połączenie awaryjne w przypadku zerwania głównego linku, oraz radio 2.4GHz służące do konfiguracji i zarządzania.

# Szerokość kanału 60GHz – 2160MHz   5Gha – 20/40/80 MHz

# Dopuszczalna temperatura pracy od -40 do +60

# 4. Radiolinia dla połączeń systemu wizyjnego z internetem do pracy w paśmie 60GHz.

# Szerokość kanału 60GHz – 2160MHz

# Dopuszczalna temperatura pracy od -40 do +60

5. Rejestrator sieciowy IP 16 kanałów. SPECYFIKACJA Standard: TCP/IP. Obsługa audio: • 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio. Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4 Obsługiwane dyski twarde: 2 x 10 TB SATA. Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny).  Dostęp z telefonu komórkowego lub dostęp przez chmurę (P2P). Sterownie głowicami obrotowymi PTZ. Wejścia  USB.

6. Monitor/TV minimum 40 cale.

7. Dysk SATA 10TB.

.

# Termin realizacji

Prace instalacyjne muszą zostać zakończone od momentu podpisania umowy do 20.06.2023 r. Po zakończeniu sezonu turystycznego nie później niż do 31.10.2023 r. wykonanie specjalistycznego demontażu urządzeń i przekazanie do zmagazynowania przez Zamawiającego

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C=  %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Wykonanie Sezonowego Monitoringu Kamerowego CCTV IP na plaży w Kołobrzegu”) lub pocztą elektroniczną na adres: m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl  (z informacją w temacie e – mail: „Wykonanie Sezonowego Monitoringu Kamerowego CCTV IP na plaży w Kołobrzegu”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2023 r. do godz.10:00.

- Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

- Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

- W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

- Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w treści umowy oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie.

* Wskazane podstawy wykluczenia stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku złożenia oferty niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie dokonał uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w każdym momencie do czasu zawarcia umowy.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Abramowicz tel. 506 755 588  e-mail m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

..................................., dnia......................2023 r.

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

..............................................................

adres siedziby Wykonawcy

ulica.......................................................

kod, miasto……………………………

Nr NIP ..................................................

Nr  REGON……………………………

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr fax  .....................................................

adres e-mail ……………………………

Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie ….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkiem informacyjnym o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, na zasadach określonych w umowie.

6. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 30-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej