ZNAK SPRAWY: DT.072.1.29.2023.MA

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto na:

„Zakup serwerów”

Kody CPV: 48 82 10 00 – 9 , 31 22 10 00 - 1

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

- Przedmiot zamówienia

DOSTAWA, MONTAŻ I WSTĘPNA KONFIGURACJA SERWERA APLIKACJI, SWITCHY,  SERWERA NAS WRAZ Z DYSKAMI DLA KOPII ZAPASOWYCH

ZATWIERDZIŁ

…………………………………

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I WSTĘPNA KONFIGURACJA SERWERA APLIKACJI, SWITCHY,  SERWERA NAS WRAZ Z DYSKAMI DLA KOPII ZAPASOWYCH.

Dostawa, montaż z okablowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w Kompleksie Milenium w Kołobrzegu. Konieczna jest też wstępna konfiguracja umożliwiająca informatykom sprawdzenie, że dostarczone urządzenia są sprawne. Rozwiązanie ma być kompletne [end-to-end] czyli zawierać wszystkie urządzenia aktywne konieczne do jego wykonania oraz okablowanie [z wyłączeniem okablowania i jego zakończenia w postaci patch panelu, pomiędzy ośrodkami Zamawiającego]. Zamówienie nie obejmuje podłączenia zasilania energetycznego do szafy RACK i rozgałęziaczy w samej szafie. Poniższe wytyczne to minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane rozwiązanie

- Serwer aplikacji

| Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 3U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; Możliwość zainstalowania minimum 8 dysków twardych hot plug 2,5”; Opcjonalne ramię porządkujące ułożenie przewodów z tyłu serwera; Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; Zainstalowane 2 szt. dysków min. 240GB SSD; |
| --- | --- |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 38-rdzeniowych; Zainstalowany moduł TPM 2.0; Minimum 4 złącza PCI Express generacji 4 w tym: Minimum 2 wolne fizyczne złącza o prędkości x16; Minimum 2 fizyczne złącza o prędkości x8; Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości; Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych złącz PCI-e; 32 gniazda pamięci RAM; z czego minimum 16 slotów wolnych Obsługa minimum 12TB pamięci RAM DDR4 lub lepsze + pamięć nieulotna Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC ECC Memory Mirroring ADDDC; Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) |
| Procesory | Jeden procesor 24-rdzeniowy Taktowanie 2,1GHz architektura x86_64 osiągający wynik Average CPU Mark min. 33000 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net |
| Pamięć RAM | minimum 256 GB pamięci RAM DDR4 Registered lub lepsza |
| Kontrolery LAN | Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gbit Base-T, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; Dodatkowa karta LAN 2x 10Gbit SFP+; |
| Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera; 2 port USB 3.0 wewnętrzne; Minimum 3 zewnętrzne porty USB Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |
| Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug (tzw. klasa Titanum) o mocy minimalnej 900W; Redundantne wentylatory hotplug; |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express procesory CPU pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD status karty zrządzającej serwera wentylatory bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne zasilacze Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; Serwer posiada opcjonalną możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. BIOS UEFI w specyfikacji 2.7; |
| Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016 VMWare vSphere 6.7, 7.0 Suse Linux Enterprise Server 15 Hyper-V Server 2016, 2019 |
| Gwarancja | 60 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty) serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |
| Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Oznakowanie CE; |

- Serwer kopii zapasowych NAS

| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, 64-bitowy o częstotliwości 1,7 GHz |
| --- | --- |
| Architektura procesora | 64-bitowy ARM z koprocesorem arytmetycznym FPU oraz mechanizmem szyfrowania |
| Pamięć systemowa | Min. 4 GB |
| Gniazdo pamięci | 1 x UDIMM DDR4 lub lepsze |
| Pamięć flash | Min. 512 MB (z ochroną systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Wnęki dysków | Min. 8 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s z możliwością wymiany dysków podczas pracy |
| Kompatybilność dysków: | 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Gniazdo M.2 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Tak (parametr wymagany) |
| Port 2,5 Gigabit Ethernet | Min. 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Min 2 x 10GbE SFP+ |
| Wake on LAN (WOL) | Min. poprzez port 2,5GbE |
| Ramka Jumbo | Tak (parametr wymagany) |
| Gniazdo PCIe | Min. 1 PCIe Gen 2 x2 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | Min. 4 |
| Obudowa | 2U, do montażu stelażowego |
| Wskaźniki LED (wskaźniki stanu) | Stan HDD 1–8, stan NAS, stan sieci LAN, stan rozszerzania pamięci masowej |
| Przyciski zewnętrzne | Zasilanie, reset |
| Zasilacz | 230 V |
| Chłodzenie | Wentylacja mechaniczna: wentylatory min. 2 x 70mm, 12VDC |
| Ostrzeżenie systemowe | Min. brzęczyk (informacja dźwiękowa) |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | Wartość minimalna dla parametru: 700 |
| Gwarancja | 60 miesięcy (gwarancja producenta on-site) |

- Dyski do serwera NAS dla kopii zapasowych-2 sztuki.

| Pojemność | min. 4000 GB |
| --- | --- |
| Format | 3.5" |
| Interfejs | zgodny z SATA III (6.0 Gb/s) |
| Pamięć podręczna cache | min. 256 MB |
| Prędkość obrotowa | min. 7200 obr./min |
| Prędkość odczytu | min. 214 MB/s |
| Niezawodność MTBF | min. 1 200 000 godz. |
| Dodatkowe informacje | technologia zapisu CMR |

- Switch z wkładkami GBIC SFP+ - 2 szt.

| Porty | 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s 4 sloty SFP+ 10 G 1 port konsolowy RJ45 1 port konsolowy microUSB |
| --- | --- |
| Bezwentylatorowy | Tak |
| Montaż | Możliwość montażu w szafie rack |
| Wydajność przełączania | Min. 128 Gb/s |
| Szybkość przekierowań pakietów | Min. 95 Mp/s |
| Bufor pakietów | Min. 12 Mb |
| Ramki jumbo | Min. 9 KB |
| Funkcje zaawansowane | Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracje grupowe Grupowe aktualizacje oprogramowania Inteligentne monitorowanie stanu sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicony proces konfiguracji Harmonogram restartu |
| Funkcje panelu zarządzania | Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 Trap/Inform RMON (grupy 1, 2, 3, 9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP 802.1ab LLDP/LLDP-MED Autoinstalacja DHCP Dual Image, Dual Configuration Monitorowanie zużycia procesora Diagnostyka kabli EEE Odzyskiwanie hasła SNTP Logi systemowe |
| Zawartość opakowania | Zestaw montażowy do szafy rack |
| Wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |
| Gwarancja | 60 miesięcy (gwarancja producenta) |
| Switch wyposażony w | 3x GBIC SFP+ kompatybilny z dostarczanym urządzeniem |

Instalacja

Urządzenie ma zostać zainstalowane we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz uruchomione

# Termin realizacji

Zamówienie obejmuje okres 10 tygodni od momentu podpisania umowy .

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C=  %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Zakup serwerów”) lub pocztą elektroniczną na adres m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl  (z informacją w temacie e – mail: „Zakup serwerów”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2023 r. do godz.10:00.

- Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

- Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

- W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

- Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w treści umowy oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie.

* Wskazane podstawy wykluczenia stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku złożenia oferty niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie dokonał uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w każdym momencie do czasu zawarcia umowy.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Abramowicz tel. 506 755 588  e-mail m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

..................................., dnia......................2023 r.

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

..............................................................

adres siedziby Wykonawcy

ulica.......................................................

kod, miasto……………………………

Nr NIP ..................................................

Nr  REGON……………………………

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr fax  .....................................................

adres e-mail ……………………………

Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie ….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto z VAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 30-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej