Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień

Publicznych w MOSiR

ZNAK SPRAWY: MiS.223.4.57.2024.AM

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej kwoty 130 000 złotych netto  na:

„Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i restauracji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”

# Zamawiający

Gmina Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 
NIP 6711698541

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

ZATWIERDZIŁ

..............................................

# I Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchennych i restauracji wg następującej specyfikacji:

- Piec konwekcyjno - parowy 10xGN1/1 elektryczny, 18,5 kW, system myjący Rotor. KLEAN lub równoważny,  na podstawie ze stali nierdzewnej. Wymiary: szer. 750 mm , gł. 773 mm, wys. 1010 mm.

- Patelnia gazowa przechylna z misą ze stali nierdzewnej, 50 l, 10 kW, powierzchnia robocza 0.3 m² przechył misy ręczny za pomocą koła pokrętnego, zawory pozwalające na szybkie napełnienie zimną lub gorącą wodą bezpośrednio do patelni, zabezpieczenie przeciwwypływowe. Wymiary: szer. 800 mm, gł. 700 mm, wys. 900 mm.

- Zmywarka kapturowa, wysokość wejścia do komory 470 mm, zbiornik całkowicie wytłoczony, podwójne ścianki zbiornika i kaptura, soft Start, Termostop, potrójny filtr, system płukania HTR, mycie blach GN1/1, zużycie wody w cyklu 2,7l, 9,7kW.

Wymiary: szer. 635 mm, gł. 750 mm, wys. 1510 mm.

- Witryna cukiernicza,  agregat wbudowany, chłodzenie dynamiczne, szyby proste zespolone pokryte sitodrukiem, uchylne tylne drzwiczki przesuwne z szyby zespolonej, trzy  rzędy półek szklanych, odparowanie skroplin automatyczne, do zabudowy własnej. Wymiary: szer. 1486 mm, gł. 850 mm, wys. 1250.

- Ciąg wydawczy składający się z następujących elementów:

- stanowisko otwarte z półką (wymiary: szer.1000 mm, gł.: 700 mm, wys. 900 mm):

- blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1.5-2.0mm;

- grubość blatu #50mm;

- blat łączony/skręcany na włos z blatami stanowisk sąsiednich;

- konstrukcja szkieletowa podstawy z profili 40x40x1.2mm ze stali nierdzewnej

AISI 304;

- nogi zakończone stopami z tworzywa PE z regulacją wysokości -10/+25mm;

- półka dolna h=150mm o grubości 40mm, wzmocniona profilem omega;

- promień R10 na górnej krawędzi blatu od strony konsumenta;

- w blacie dwa wycięcia okrągłe na wbudowanie 2-dystrybutorów z poz. b )

b) dystrybutor talerzy (wymiary: średnica: 425 mm, wys.705 mm):

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 405;

- dystrybutor na talerze okrągłe w zakresie średnic od 260-330mm;

- dystrybutor neutralny, bez elementów grzewczych;

- pokrywa z tworzywa;

- sprężynowa platforma nośna do talerzy;

- dystrybutory wbudowane w blat stanowiska poz.a).

c) stanowisko otwarte z półką  (wymiary: szer.1600 mm, gł. 700 mm, wys. 900 mm) :

- blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1.5-2.0mm;

- grubość blatu #50mm;

- blat łączony/skręcany na włos z blatami stanowisk sąsiednich;

- konstrukcja szkieletowa podstawy z profili 40x40x1.2mm ze stali nierdzewnej

AISI 304;

- nogi zakończone stopami z tworzywa PE z regulacją wysokości -10/+25mm;

- półka dolna h=150mm o grubości 40mm, wzmocniona profilem omega;

- promień R10 na górnej krawędzi blatu od strony konsumenta.

d) stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym (wymiary: 1560mm, gl. 700 mm, wys. 900 mm):

- blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1.5-2.0mm

- grubość blatu #50mm;

- blat łączony/skręcany na włos z blatami stanowisk sąsiednich;

- konstrukcja szkieletowa podstawy z profili 40x40x1.2mm ze stali nierdzewnej

AISI 304;

- nogi zakończone stpami z tworzywa PE z regulacją wysokości -10/+25mm;

- półka dolna h=150mm o grubości 40mm, wzmocniona profilem omega;

- promień R10 na górnej krawędzi blatu od strony konsumenta;

- bemar wodny wielokomorowy o pojemności 4xGN1/1;

- zakres regulacji temperatury w komorach bemaru: 30-95stC;

- zasilanie 230V, 3,2kW;

- każda z komór bemaru dostosowana do pojemnika GN1/1 o maksymalnej głębokości h=200mm;

- zawór spustowy 1/2" pod każdą z komór bemara;

- każda z komór bemara sterowana niezależnie termostatem umieszczonym pod komorą bemara na panelu sterującym;

- wycena bez automatyki sterującej napełnianiem wody

- nad bemarem wodnym będzie zainstalowana nadstawka 2-słupkowa z poz.e).

e) nadstawka z szybą giętą (wymiary: szer. 1550 mm, gł. 408 mm, wys. 460 mm):

- nadstawka z grzaniem i z oświetleniem nad bemar grzewczy z poz.d)

- nadstawka montowana na 2-słupkach bocznych ze stali nierdzewnej;

- krótka szyba nadstawki do samoobsługi konsumentów;

- zasilanie 230V, 800W;

- przewód zasilający nadstawki wyprowadzony jedną z nóg bemara pod blat;

- nadstawka wyposażona w promienniki podczerwieni IR;

- górna szyba hartowana gięta o grubości #6mm.

f) stanowisko z wanną chłodniczą (wymiary: szer. 1560 mm, gł. 700 mm, wys. 900 mm):

- blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1.5-2.0 mm;

- grubość blatu #50mm;

- blat łączony/skręcany na włos z blatami stanowisk sąsiednich;

- konstrukcja szkieletowa podstawy z profili 40x40x1.2mm ze stali nierdzewnej AISI 304;

- nogi zakończone stopami z tworzywa PE z regulacją wysokości -10/+25mm;

- półka dolna h=150mm o grubości 40mm, wzmocniona profilem omega;

- promień R10 na górnej krawędzi blatu od strony konsumenta;

- wanna chłodnicza 1-komorowa o pojemności 4xGN1/1 z własnym agregatem;

- zakres regulacji temperatury 2-10stC;

- zasilanie 230V, 360W;

- 3-ruchome poprzeczki separacyjne w komorze ze stali nierdzewnej;

- agregat chłodniczy pracujący na ekologicznym czynniku chłodniczym R290;

- cyfrowy wyświetlacz temperatury;

- nad wanną chłodniczą będzie zainstalowana nadstawka 2-słupkowa z poz. g);

- wymagana kratka wentylacyjna w zabudowie dekoracyjnej ciągu od strony konsumenta.

g) nadstawka z szybą giętą (wymiary: szer. 1550 mm, gł. 408 mm, wys. 460 mm):

- nadstawka z oświetleniem LED nad wannę chłodniczą z poz..f);

- nadstawka montowana na 2-słupkach bocznych ze stali nierdzewnej;

- krótka szyba nadstawki do samoobsługi konsumentów;

- zasilanie 230V, 24W;

- przewód zasilający nadstawki wyprowadzony jedną z nóg bemara pod blat;

- górna szyba hartowana gięta o grubości #6mm.

h) stanowisko otwarte z półką  (wymiary: szer.800 mm, gł. 700 mm, wys. 900 mm):

- blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1.5-2.0mm;

- grubość blatu #50mm;

- blat łączony/skręcany na włos z blatami stanowisk sąsiednich;

- konstrukcja szkieletowa podstawy z profili 40x40x1.2mm ze stali nierdzewnej AISI 304;

- nogi zakończone stpami z tworzywa PE z regulacją wysokości -10/+25mm;

- półka dolna h=150mm o grubości 40mm, wzmocniona profilem omega;

- promień R10 na górnej krawędzi blatu od strony konsumenta.

- prowadnica tac (wymiary: dł. 8080 mm, gł. 300 mm):

- prowadnica tac dla korpusów i urządzeń od poz a) do poz. h)

- prowadnica 3-rurowa ze stali nierdzewnej AISI 304 montowana na wspornikach metalowych do podstaw ciągu wydawczego.

II Termin realizacji.

Zamówienie obejmuje okres od 22.07.2024 r do 24.07.2024 r.

# III Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytm: C=  %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

IV Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

2. Przy składaniu oferty obowiązuje język polski

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4.. Przeprowadzenie wizji lokalnej.

V. Wizja Lokalna

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń kuchennych i restauracji.

2.  Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

3. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń podczas wizji nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne pytania należy kierować do zamawiającego zgodnie pisemnie.

4. Wizja lokalna będzie mogła mieć miejsce w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 14:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym, przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

5. Wniosek o dokonanie wizji lokalnej należy przekazać  elektronicznie na adres mailowy marketing@mosir.kolobrzeg.pl We wniosku należy wskazać dane osoby, która reprezentowała będzie Wykonawcę i z jego ramienia dokona wizji lokalnej.

6. Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej informując Wykonawcę  droga mailową.

7. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej będzie podstawą do odrzucenia oferty.

# VI Sposób przygotowania i składania oferty

- Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem załącznika nr 1formularz ofertowy Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2024 r. do godz.10:00.

- Do formularza ofertowego należy dołączyć karty techniczne oferowanego sprzętu w celu weryfikacji parametrów. 3.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć:           
w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg, pocztą  na kopercie należy umieścić napis:

„Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i restauracji w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Kołobrzegu”

albo pocztą elektroniczną na adres: marketing@mosir.kolobrzeg.pl  z informacją w temacie e – mail: Wyposażenie gastronomiczne w MOSiR” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2024 r. do godz.10:00.

VII Wykluczenia

- Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

- Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

- W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

- Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* Wskazane podstawy wykluczenia stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

# VIII.  Informacje

# 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku złożenia oferty niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie dokonał uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny do czasu zawarcia umowy.

- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest  Angielika Milczarek tel. 667080766, e-mail: marketing@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia………………. r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................                          Nr telefonu/faks........................................               e-mail ......................................................…            nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie :….....………………………….zł (brutto z VAT). Słownie(     brutto)  netto  ………………………………..

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane   z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 14-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w terminie.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ………………………………………… …………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                 		     ….......................................

podpis osoby upoważnionej

Tabela – kosztorys cenowy

| L.p. | Nazwa urządzenia | Marka/ typ oferowanego sprzętu | Ilość | Cena netto (wraz z montażem) (PLN) | Cena brutto (wraz z montażem) (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec konwekcyjuno – parowy |  |  |  |  |
| 2. | Patelnia gazowa przechylna z misą |  |  |  |  |
| 3. | Zmywarka kapturowa |  |  |  |  |
| 4. | Witryna cukiernicza |  |  |  |  |
| 5. | Ciąg wydawniczy |  |  |  |  |

................................dnia.....................                                 		     ….......................................

podpis osoby upoważnionej