ZNAK SPRAWY: DT.072.1.16.2022.SS

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„ UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI DYSKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ I WSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ ”

Kody CPV:  30233000-1

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

ZATWIERDZAM

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa rozwiązania którego zadaniem jest udostępnianie przestrzeni dyskowej wraz z instalację i wstępną konfiguracją. Rozwiązanie ma być dostarczone pod klucz. Poniższe wytyczne to minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane rozwiązanie. Rozwiązanie ma być kompletne [end-to-end] czyli zawierać wszystkie urządzenia aktywne konieczne go jego wykonania oraz okablowanie [z wyłączeniem okablowania i jego zakończenia w postaci patch panelu, pomiędzy ośrodkami Zamawiającego]. Rozwiązanie nie obejmuje też dostawy zasilania energetycznego do szafy RACK i rozgałęziaczy w samej szafie.

Obudowa

Max 3U, RACK 19"

System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

Obsługiwane dyski

SSD, SAS, NL-SAS

Skalowalność dyskowa

Musi pozwalać na rozbudowę do min 180 dysków

Skalowalność cache pojedynczego kontrolera

Ilość Pamięci podręcznej musi być dostosowana do osiągnięcia maksymalnej wydajności dla dostarczonej pojemności z użyciem wszystkich wymaganych funkcjonalności. Na etapie badania oferty Zamawiający ma prawo zarządać od Oferenta potwierdzenia spełnienia tego wymagania w postaci wyników testów [dopuszcza się wyniki na bazie oprogramowania do modelowania wydajności macierzy, o ile oprogramowanie to jest uznawane przez producenta jako miarodajnej.

Zainstalowane kontrolery

2 sztuki

Dostępne do rozbudowy/wymiany interfejsów pojedyńczego kontrolera [do Hosta]

16Gb FC, 12Gb SAS, 10Gb iSCSI [SFP+], 25Gb iSCSI [optyczne]

Zainstalowane interfejsy w kontrolerze

Min 2 na kontroler 1Gb [miedziane] do zarządzania, oraz SFP+ do podłączenia hostów.

Zasilanie

dostosowane fabrycznie do 200-240V i częstotliwości 50-60Hz, jednofazowe

Zainstalowane dyski w każdej z lokalizacji

Zamawiający dopuszcza realizację samymi dyski Dyskami SSD lub z Podziałem na grupę SSD i dysków SAS.

W wypadku zastosowania samych dysków SSD o pojemności użytecznej sumarycznej min. 6,9 TiB przy założeniu DRAID6. Pojemność widoczna dla hostów bez zastosowania mechanizmów takich jak kompresja, deduplikacja, ThinProvisioning czy innych tego typu. Nie dopuszcza się zastosowania dysków o różnej pojemności.

W wypdku zastosowania dysków SSD i SAS. Użyteczna przestrzeń dysków SSD to min.  2,4 TiB przy założeniu DRAID 6 oraz przestrzeń dysków SAS min. 12 TiB przy założeniu DRAID 6. Pojemność widoczna dla hostów bez zastosowania mechanizmów takich jak kompresja, deduplikacja, ThinProvisioning czy innych tego typu. W ramach jednego typu dysków nie dopuszcza się zastosowania dysków o różnej pojemności.

Aktualizacja oprogramowania

Dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania poprzez portal internetowy przez minimalnie cały okres gwarancji/wsparcia serwisowego

Wspierane systemu operacyjnego

Wsparcie systemów operacyjnych Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2012/2012R,2016,2019 Vmware vSpere 5.5/ 6.x, RedHat Enterprise Server 6.x/ 7.x.

Dyski dostępne do rozbudowy

SSD min 30TB, NL-SAS 18Tb.

Zastosowane zabezpieczenie danych

Ochrona danych z cache w przypadku utraty zasilania - macierz powinna automatycznie przenosić dane na trwałe nośniki, na których składowanie/przechowywanie nie wymaga potrzymania bateryjnego; dyski zapasowe lub przestrzeń na dane zapasowa zgodna z zaleceniami, dobrymi praktykami producenta; aktualizacja oprogramowania nie powoduje przerwy w dostępie do danych; półki dyskowe podłączone do kontrolera muszą być minimalnie dwoma niezależnymi liniami;

Elementy do wymiany na gorąco:

Zasilanie, dyski, kontrolery

Redundancja

brak pojedynczego punktu awarii na poziomie pary kontrolerów [innego niż backplane dyskowy]

Obsługiwane półki dyskowe

2U, 5U; min 12x3,5", 24x2,5" w 2U; min 90x3,5" w 5U. Połączenie z kontrolerem po min SAS12Gb. Zamawiający nie dopuszcza innego połączenia pomiędzy półkami a kontrolerem niż SAS chyba że będzie ono gwarantowało niegorszy transfer i czas dostępu niż wymagany SAS.

Funkcjonaności

Redykcja zajętości przestrzeni deduplikacja lub kompresja lub obie na raz.

thin provisioning

kopie migawkowe min 500 na parę kontrolerów

migracja danych z innych macierzy bez utraty dostępu do danych; Zamawiający dopuszcza możliwość jednego restartu hosta w celu odnowienia adresów WWN.

Zarządzanie z GUI [WWW], CLI

Automatyczne odzyskiwanie miejsca po skasowanym wolumenie.

Ustalanie harmonogramu replikacji oraz jej monitorowanie

Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy.

Serwis/Gwarancja

3 lata w miejscu instalacji, zgłoszenia awarii przyjmowane 24h na dobę. Zamawiający wymaga aby naprawy były realizowane przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Zamawiający dopuszcza aby naprawy gwarancyjne i wsparcie serwisowe było realizowane przez producenta macierzy lub autoryzowaną przez danego producenta firmę serwisową. Zamawiający wymaga aby zgłoszenia awarii były obsługiwane w języku polskim bezpośrednio przez podmiot dokonujący naprawy. Zgłoszenia serwisowe mają być dokonywane za pomocą skutecznego kanału komunikacji pozwalającego na dwustronną skuteczną i efektywną komunikację w czasie rzeczywistym [nie dopuszcza się zgłoszeń typu fax, sms itp]. Dopuszcza się zgłoszenia poprzez mail lecz z zastrzeżeniem iż musi być skuteczna i praktykowana możliwość komunikacji z Serwisem za pomocą środków audio. Dostawę podzespołu zapasowego na następny dzień roboczy

Instalacja

Urządzenie ma zostać zainstalowane we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz uruchomione. Za skuteczne dostarczenie i uruchomienie uważa się stan w którym macierz jest gotowa do stworzenia i wystawienie wolumenu do hosta, bez innych zabiegów niż stworzenie wolumenu i wystawienie go do hosta.

Inne wymagania

Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów:	Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX,

Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów - minimum 128 per wolumen.

Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie.

Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy, na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji.

Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika.

Z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi istnieć możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD.

Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków

Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście:

- wydajności i opóźnień na wolumenach

- wydajności I/Ops, MB/s

Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji.

Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z:

- Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter

- VMware VASA

- Microsoft Virtual Disk Service (VDS)

- Microsoft Virtual Shadow Service (VSS)

- Oracle Enterprise Manager – monitoring zasobów macierzowych

Zamawiający dopuszcza zaoferowania zewnętrznego oprogramowania do zapewnienia integracji i monitoring w/w aplikacji np. w formie Software Defined storage.

Macierz musi pozwalać na szyfrowania danych, realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami.

Zamawiający dopuszcza zrealizowanie protokołu CIFS, NFS i S3 za pomocą zewnętrznego oprogramowania typu Software Defined Storage.

# Termin realizacji

Zamówienie należy zrealizować od dnia 01.06.2022 do dnia 31.08.2022 r.

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x  100%

Algorytym: C=  Cn/Cb x 100 %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# 5. Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „NAZWA ZAMÓWIENIA” lub pocztą elektroniczną na adres.szaulinski@gmail.com    (z informacją w temacie e – mail: UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI DYSKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ I WSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2022 r. do godz.10:00.

3. Do formularza ofertowego ( załącznika nr 1) Wykonawcy powinni dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                            w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński tel. 667 080 789  e-mail s.szaulinski@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................               e-mail .........................................................

nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie za jeden miesiąc….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 14-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................................

składając ofertę w postępowaniu ofertowym na „Nazwa zamówienia”

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo                       z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................dnia ...........................

……………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

* niepotrzebne skreślić