ZNAK SPRAWY: DT.072.1.16.2022.SS

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„ UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI DYSKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ I WSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ ”

Kody CPV:  30233000-1

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

ZATWIERDZAM

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa rozwiązania którego zadaniem jest udostępnianie przestrzeni dyskowej wraz z instalację i wstępną konfiguracją. Rozwiązanie ma być dostarczone pod klucz. Poniższe wytyczne to minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane rozwiązanie. Rozwiązanie ma być kompletne [end-to-end] czyli zawierać wszystkie urządzenia aktywne konieczne go jego wykonania oraz okablowanie [z wyłączeniem okablowania i jego zakończenia w postaci patch panelu, pomiędzy ośrodkami Zamawiającego]. Rozwiązanie nie obejmuje też dostawy zasilania energetycznego do szafy RACK i rozgałęziaczy w samej szafie.

Obudowa

Max 3U, RACK 19"

System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

Obsługiwane dyski

SSD, SAS, NL-SAS

Skalowalność dyskowa

Musi pozwalać na rozbudowę do min 180 dysków

Skalowalność cache pojedynczego kontrolera

Minimalna ilość pamięci podręcznej to 32 GB z możliwością rozbudowy do 64GB lub więcej. Pamięć cache oparta tylko o pamięć RAM..

Zainstalowane kontrolery

2 sztuki

Dostępne do rozbudowy/wymiany interfejsów pojedyńczego kontrolera [do Hosta]

16Gb FC, 12Gb SAS, 10Gb iSCSI [SFP+], 25Gb iSCSI [optyczne]

Zainstalowane interfejsy w kontrolerze

Min 2 na kontroler 1Gb [miedziane] do zarządzania, oraz SFP+ do podłączenia hostów.

Zasilanie

dostosowane fabrycznie do 200-240V i częstotliwości 50-60Hz, jednofazowe

Zainstalowane dyski w każdej z lokalizacji

Zamawiający dopuszcza realizację samymi dyski Dyskami SSD lub z Podziałem na grupę SSD i dysków SAS.

W wypadku zastosowania samych dysków SSD o pojemności użytecznej sumarycznej min. 6,9 TiB przy założeniu DRAID6. Pojemność widoczna dla hostów bez zastosowania mechanizmów takich jak kompresja, deduplikacja, ThinProvisioning czy innych tego typu. Nie dopuszcza się zastosowania dysków o różnej pojemności.

W wypdku zastosowania dysków SSD i SAS. Użyteczna przestrzeń dysków SSD to min.  2,4 TiB przy założeniu DRAID 6 oraz przestrzeń dysków SAS min. 12 TiB przy założeniu DRAID 6. Pojemność widoczna dla hostów bez zastosowania mechanizmów takich jak kompresja, deduplikacja, ThinProvisioning czy innych tego typu. W ramach jednego typu dysków nie dopuszcza się zastosowania dysków o różnej pojemności.

Aktualizacja oprogramowania

Dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania poprzez portal internetowy przez minimalnie cały okres gwarancji/wsparcia serwisowego

Wspierane systemu operacyjnego

Wsparcie systemów operacyjnych Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2016,2019 Vmware vSpere.

Dyski dostępne do rozbudowy

SSD min 15TB, NL-SAS 18Tb.

Zastosowane zabezpieczenie danych

Ochrona danych z cache w przypadku utraty zasilania - macierz powinna automatycznie przenosić dane na trwałe nośniki, na których składowanie/przechowywanie nie wymaga potrzymania bateryjnego; dyski zapasowe lub przestrzeń na dane zapasowa zgodna z zaleceniami, dobrymi praktykami producenta; aktualizacja oprogramowania nie powoduje przerwy w dostępie do danych; półki dyskowe podłączone do kontrolera muszą być minimalnie dwoma niezależnymi liniami;

Elementy do wymiany na gorąco:

Zasilanie, dyski, kontrolery

Redundancja

brak pojedynczego punktu awarii na poziomie pary kontrolerów [innego niż backplane dyskowy]

Obsługiwane półki dyskowe

2U, 4U lub 5U; min 12x3,5", 24x2,5" w 2U; min 60x3,5" w 4U lub 5U. Połączenie z kontrolerem po min SAS12Gb. Zamawiający nie dopuszcza innego połączenia pomiędzy półkami a kontrolerem niż SAS chyba że będzie ono gwarantowało niegorszy transfer i czas dostępu niż wymagany SAS.

Funkcjonaności

Thin provisioning

Kopie migawkowe min 500 na parę kontrolerów

migracja danych z innych macierzy bez utraty dostępu do danych; Zamawiający dopuszcza możliwość jednego restartu hosta w celu odnowienia adresów WWN.

Zarządzanie z GUI [WWW], CLI

Automatyczne odzyskiwanie miejsca po skasowanym wolumenie.

Ustalanie harmonogramu replikacji oraz jej monitorowanie

Wsparcie dla RAID:1, 5, 6

Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy.

Serwis/Gwarancja

5 lata w miejscu instalacji, zgłoszenia awarii przyjmowane 24h na dobę. Zamawiający wymaga aby naprawy były realizowane przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Zamawiający dopuszcza aby naprawy gwarancyjne i wsparcie serwisowe było realizowane przez producenta macierzy lub autoryzowaną przez danego producenta firmę serwisową. Zamawiający wymaga aby zgłoszenia awarii były obsługiwane w języku polskim bezpośrednio przez podmiot dokonujący naprawy. Zgłoszenia serwisowe mają być dokonywane za pomocą skutecznego kanału komunikacji pozwalającego na dwustronną skuteczną i efektywną komunikację w czasie rzeczywistym [nie dopuszcza się zgłoszeń typu fax, sms itp]. Dopuszcza się zgłoszenia poprzez mail lecz z zastrzeżeniem iż musi być skuteczna i praktykowana możliwość komunikacji z Serwisem za pomocą środków audio. Dostawę podzespołu zapasowego na następny dzień roboczy

Instalacja

Urządzenie ma zostać zainstalowane we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz uruchomione. Za skuteczne dostarczenie i uruchomienie uważa się stan w którym macierz jest gotowa do stworzenia i wystawienie wolumenu do hosta, bez innych zabiegów niż stworzenie wolumenu i wystawienie go do hosta.

Inne wymagania

Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów:	Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, IBM AIX,

Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów - minimum 128 per wolumen.

Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie.

Z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi istnieć możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD.

Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków

Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście:

- wydajności i opóźnień na wolumenach

- wydajności I/Ops, MB/s

Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji.

Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z:

- Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter

- VMware VASA

- Microsoft Virtual Disk Service (VDS)

- Microsoft Virtual Shadow Service (VSS)

- Oracle Enterprise Manager – monitoring zasobów macierzowych

# Termin realizacji

Zamówienie należy zrealizować od dnia 01.06.2022 do dnia 31.08.2022 r.

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x  100%

Algorytym: C=  Cn/Cb x 100 %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# 5. Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „NAZWA ZAMÓWIENIA” lub pocztą elektroniczną na adres.szaulinski@gmail.com    (z informacją w temacie e – mail: UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI DYSKOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ I WSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2022 r. do godz.10:00.

3. Do formularza ofertowego ( załącznika nr 1) Wykonawcy powinni dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                            w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński tel. 667 080 789  e-mail s.szaulinski@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................               e-mail .........................................................

nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie za jeden miesiąc….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 14-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................................

składając ofertę w postępowaniu ofertowym na „Nazwa zamówienia”

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo                       z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................dnia ...........................

……………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

* niepotrzebne skreślić