CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45.21.22.21-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45.34.00.00-0 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochrony.

37.41.00.00-5 – sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego 
z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” położonego w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11. W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

- powiększenie wymiarów boiska,

- wymiana nawierzchni typu „sztuczna trawa” wraz z wykonaniem nowej podbudowy 
z kruszywa,

- wykonanie systemu drenażu włączonego do kanalizacji deszczowej,

- przestawienie 2 masztów oświetleniowych,

- demontaż opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw oświetleniowych na istniejących masztach oświetleniowych,

- wykonanie systemu nagłośnienia boiska,

- przestawienie istniejących piłkochwytów i ogrodzenia terenu,

- wykonanie murów oporowych betonowych pomiędzy boiskiem a droga dojazdową,

- przebudowa fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej.

- przebudowane boisko ma spełniać wymagania Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie dopuszczenia do rozgrywek III ligi.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- Prace nie zawarte w dokumentacji projektowej, które są również do wykonania 
w ramach tego zadania to:

- usunięcie starej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Wylotowej

- przygotowanie podłoża do położenia nowej nawierzchni,

- część zdjętej murawy z Euroboiska zamontować na boisku sportowym przy ul. Wylotowej

- wypełnić granulatem i piaskiem pozyskanym z demontażu na Euroboisku oraz zapasów MOSiR.,

- zutylizować usuniętą trawę i piasek.

- Termin wykonania prac od: 04.06.2018 do 30.09.2018.

- Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji.

- Nazwy własne, znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i materiałów zawarte w dokumentacji przetargowej  są przykładowe, określające parametry i standard jakościowy. Zamawiający dopuszcza  zastosowanie  materiałów  i  produktów  równoważnych  pod  warunkiem,  że zaproponowane  materiały/produkty  będą  odpowiadały  pod  względem  parametrów równoważności  materiałom/produktom  wskazanym  przez  Zamawiającego. W  przypadku zaoferowania  materiałów/produktów  równoważnych  Wykonawca  jest  zobowiązany  na wezwanie  załączyć  opis  materiałów  równoważnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. W przypadku składania ofert z zastosowaniem materiałów/produktów, podstawą do akceptacji zmian będzie dokładna informacja o zastosowanych materiałach równoważnych - załącznik nr 7 do SIWZ. Brak takich informacji spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac. W celu dokonania wizji lokalnej należy umówić się telefonicznie z Panem Markiem Rękas tel. 667 080 726.

- wykonawca zapewni  wykonanie  i  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  osoby posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.  Zmiana  osób  sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy lub robót) w stosunku do wskazanego w ofercie,  a także w trakcie  trwania budowy,  wymaga  każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

- kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, oraz przebywania na terenie budowy co najmniej  2  razy  w  tygodniu,  co  powinno  być  potwierdzane  każdorazowo  wpisem  do wewnętrznego dziennika budowy.

- wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- wykonawca  jako  wytwarzający  odpady  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. z późniejszymi zmianami). Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  z  uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  można  stosować  jedynie  wyroby  budowlane  z materiałów  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  art.10  ustawy  z  dnia  7  lipca 1994r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.U.2017.1332 t.j. z późn. zm.).  Na  żądanie Zamawiającego  wykonawca  okaże  stosowne  dokumenty  dla  każdego  używanego  na budowie wyrobu budowlanego.

- Najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć Zamawiającemu  kosztorys  ofertowy  sporządzony  metodą  kalkulacji  szczegółowej, zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Wartość  kosztorysu  musi  być  równa  wartości  ceny ofertowej. Kalkulacja  szczegółowa  polegać  powinna  na  obliczeniu  ceny  kosztorysowej  jako  sumy iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek  przedmiarowych,  jednostkowych  nakładów rzeczowych  i  ich  cen  oraz  doliczonych  odpowiednio  kosztów  materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

- Najpóźniej  do  momentu  podpisania  umowy  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć Zamawiającemu  harmonogram  rzeczowo-finansowy  i  uzyskać  akceptację  Zamawiającego najpóźniej  do  7  dni  od  momentu  podpisania  umowy. Harmonogram  rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy  ich  wykonania i  wartości  - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym oraz ukazywać realizację wszystkich zadań łącznie.

- Wykonawca do protokołu odbioru prac dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonanych robót. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w ilości 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej (PDF).

- Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

- wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza  budowy)  od  Zamawiającego,  zabezpieczenia,  wygrodzenia  i  odpowiedniego oznakowania  terenu  budowy,  oraz  zapewnienia  dozoru  mienia  na  terenie  budowy  na własny koszt.

- wykonawca zobowiązany jest do:

    - zabezpieczenia  instalacji  urządzeń  i  obiektów  na  terenie  budowy  i  w  jego bezpośrednim  otoczeniu  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  
w  trakcie wykonywania robót,

    - dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy 
w należytym stanie i porządku,

    - uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  jak  również  terenów sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  
w  tym  dokonania  na własny  koszt  renowacji  zniszczonych  nawierzchni,  instalacji  i  innych  elementów budynku i jego wyposażenia,

    - kompletowania  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, przestrzegania zasad 
i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. na terenie budowy.

    - wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach 
i w Prawie Budowlanym.